## Slide 1: 네트워크 구축
학습 정리

## Slide 2: 시스코 패킷 트레이서(cisco packet tracer)
교육과 실습, 그리고 단순 컴퓨터 네트워크 시뮬레이션을 위한 연구에 이용할 수 있는 시스코의 라우터 시뮬레이터이다.
하드웨어를 사용하지 않아도 가상 랩에서 네트워킹, 사물 인터넷, 사이버 보안 기술을 연습할 수 있는 강력한 네트워크 시뮬레이션 툴로 실제 기술을 습득할 수 있다.

## Slide 3: 프레임
L2 스위치는 MAC 주소를 기반으로 (가)을/를 전달하는 장비이다.
OSI 7계층 중에서 네트워크 계층(3계층)의 데이터 단위인 Packet을 받아, MAC 주소 등의 정보를 추가해서 (가)으로 만든 다음 물리 계층(1계층)으로 넘겨 비트로 변환해서 전송하는 과정이 이루어진다.

## Slide 4: hostname
스위치 또는 라우터의 이름을 설정하는 명령어

## Slide 5
라우터의 가상 인터페이스인
Fa0/0.10 (vlan10)의 아이피 주소?
2. 라우터의 가상 인터페이스인 fa0/0.20의 서브넷 마스크?
3. VLAN30에 연결된 스위치의 포트?
4. 스위치 fa0/24 포트를 트렁크 모드로 변경하는 명령어?

## Slide 6: CTRL + SHIFT + 6
IOS 운영체제에서 명령어를 잘못 입력 시 DNS 서버를 찾는 시간을 줄이기 위해서 종료하는 키

## Slide 7: login
스위치 장비에서 콘솔 연결을 위한 명령이다.
패스워드 입력 후 나머지 명령어는?

## Slide 8: banner
라우터나 스위치에 접속하는 사용자에게 보여주기 위한 메시지를 생성하는 명령어

## Slide 9: 메트릭
라우팅 프로토콜들이 최적의 경로를 선택하는 기준을 의미하는 용어
RIP 라우팅 프로토콜에서

## Slide 10: service password-encryption
IOS 운영체제에서 모든 암호를 암호화(인코딩)되어 저장되도록 설정하는 명령어

## Slide 11: 255.255.0.0
IP 주소는 인터넷에 연결된 모든 컴퓨터를 구분하기 위한 고유한 주소이다.
IP 주소는 네트워크 부분의 길이에 따라 A클래스에서 E클래스까지 구성되는데, 이중 B클래스의 서브넷 마스크는?

## Slide 12: VLAN
네트워크를 논리적으로 나누어 여러 개의 작은 네트워크처럼 사용할 수 있게 해주는 기술
물리적으로 같은 네트워크에 있는 컴퓨터나 장치들을 논리적으로 그룹화하여, 서로 다른 네트워크처럼 동작하게 만드는 것
학교의 컴퓨터 실에 있는 모든 컴퓨터가 같은 네트워크에 있지만, 교사와 학생의 컴퓨터를 서로 다른 그룹으로 나누고 싶을 때 사용

## Slide 13: 서브넷팅
192.168.0.0/24 네트워크를 2개의 서브 네트워크로 나누었을 때, 2번째 서브 네트워크의 사용 가능한 마지막 IP 주소는?

## Slide 14: running-config
라우터(스위치)에 설정된 내용을 확인하거나 현재 어떤 설정 내용으로 동작하고 있는지 확인할 수 있는 파일