## Slide 1: L2〮L3 스위치 구축 (LM2002010313_16v1)
학습 1. 스위치 기본 설정하기
1-1. 스위치 기본 설정 및 구성 정보 저장

## Slide 2: 학습 목표
네트워크 설계도에 준거하여 설치된 스위치의 Hostname을 구성할 수 있다.
네트워크 설계도에 준거하여 관리 콘솔 접속 시 보안 설정을 구성할 수 있다.
네트워크 설계도에 준거하여 원격 접속(Telnet, SSH)을 구성할 수 있다.

## Slide 3: 학습 목표
네트워크 설계도에 준거하여 각 인터페이스/가상 인터페이스별 IP를 구성할 수 있다.
네트워크 설계도에 준거하여 설정된 구성 정보를 Switch에 구성할 수 있다.

## Slide 4: OSI 7 Layer vs TCP/IP

## Slide 7: 1. 스위치
L2 스위치
  MAC 주소를 기반으로 프레임을 전달하는 장비
  MAC Table을 가지고 있으며 MAC 주소를 기반으로 보안을 제공
  보통 스위치라고 함.

## Slide 8: 1. 스위치 – L2 스위치

## Slide 9: 1. 스위치
L3 스위치
  MAC 주소가 아닌 IP주소를 기반으로 패킷을 전달하는 장비
  라우터 기능 유사

## Slide 10: 1. 스위치
L4 스위치
  TCP, UDP 등 스위칭하고 RTP 등 헤더를 사용해서 응용 프로그램에서 사용하는 프로토콜 중 어떤 것을 우선적으로 전달할 것인지 결정
  Load Balancing(부하분산) 기능 설정
4계층(전송계층)은 외부에서 들어오는 모든 요청을 먼저 받아들이는 계층. 여러 대의 서버를 한 대처럼 묶을 수 있는 부하분산 기능을 제공
TCP, UDP 헤더를 참조하여 FTP(20, 21)인가, HTTP(80)인가, SMTP(25)인가를 보고 어떤 것을 우선해서 스위칭할지 판단. (즉, 로드 밸런싱이 가능)
L4 이상부터 Port 정보를 알기 때문에 어떤 프로세스(서비스)가 실행되어야 하는지 알 수 있음. 이를 통해 Load Balancing이 가능.
RTP(Real-time Transport Protocol) : 실시간 전송 프로토콜,
실시간 음성과 영상 및 데이터를 IP 네트워크로 전송하는 프로토콜

## Slide 11: 1. 스위치 – L4 스위치

## Slide 12: 1. 스위치
L7 스위치
  URL, e-mail의 제목 및 내용, 쿠키 등의 패턴을 분석하여 패킷을 처리하는 방식
  QoS 및 Load Balancing 기능 설정
L7 스위치는 어플리케이션 영역의 스위치로, L4와 비슷하게 서버들의 로드 밸런싱을 위해 사용
차이점

## Slide 13: 1. 스위치
L7 스위치
  쉽게 말해 L4 로드 벨런싱은 포트번호를 이용하여 트래픽을 분산처리한다면, L7 로드 벨런싱은 패킷에 적힌 URL, 쿠키 정보 등 패턴을 분석하는 등 더 정교한 로드밸런싱을 수행
  패킷의 내용을 검사할 수 있어서 바이러스도 검색, 차단할 수 있음.
  (데이트의 트래픽을 감지, 분석하여 필터링)

## Slide 14: 정리
실제 보내는 데이터(payload)

## Slide 15: 2. 스위치(라우터) 운영체제
IOS(Internetwork Operating System)
  스위치(라우터) 장비의 운영체제이면서 시스템 소프트웨어.
  IOS 지원 네트워크 서비스
  기본적인 라우팅과 스위칭 기능
  네트워크 자원을 신뢰할 수 있는 액세스
  접속을 통제할 수 있는 보안 기능과 인가되지 않은 네트워크 사용의 금지 기능
  네트워크의 확장에 따라 인터페이스와 용량을 추가할 수 있는 확장성

## Slide 16: IOS(Internetwork Operating System)
(Command Line Interface)
IOS의 세부적인 조작은 장비의 목적과 특성에 따라 다양한 인터네트워킹 장비에서 다르게 나타남.
CLI를 통해 입력되는 사항들은 IOS 버전과 종류에 따라 달라짐.

## Slide 17: IOS – show flash
IOS 파일 자체는 수 Mbyte 크기이고, 플래시(flash)라고 부르는 반영구적 메모리에 저장
NVRAM : 재부팅을 해도 정보가 남는 영구적인 비휘발성 메모리
IOS

## Slide 19: ISO – show version

## Slide 20: ISO – show interface

## Slide 21: ISO – show processes

## Slide 22: Running-config vs startup-config

## Slide 23: 2. 스위치(라우터) IOS 모드
IOS는 모드화(modal) 운영체제로 디자인.
시스템이 여러가지 모드로 동작할 때 각각의 모드가 자신의 운영 도메인을 갖는다는 뜻
CLI는 모드를 위해 계층 구조로 된 형식을 이용.
계층화된 모드화 구조는 보안성을 제공
각각의 계층 모드마다 다른 인증 사항이 요구될 수 있음.
즉, 네트워크 사용자에게 주어지는 접근 한도의 레벨을 정할 수 있음.

## Slide 24: IOS 모드

## Slide 25: IOS 모드

## Slide 26: IOS 모드

## Slide 27: IOS 모드

## Slide 28: 3. 스위치(라우터) IOS 명령어 구조
프롬프트(prompt) : 라인의 입력 지점(Entry Area)의 왼쪽에 위치하며 워드(word)와 심벌(symbol)로 구성.
기본적으로 모든 프롬프트는 장비 이름으로 시작.
이름에 따라 프롬프트의 나머지는 그 모드를 나타냄.
프롬프트
장비이름
심벌

## Slide 29: IOS 명령어 구조
명령어
  명령어들은 실행을 위해 사용.
  대소문자를 구별하지 않음.
  명령에 대한 일반적인 구문은 어떠한 형식이든지 적절한 키워드나 인수를 뒤에 동반.
  명령어는 하나 혹은 그 이상의 인수를 필요로 할 수도 있음.

## Slide 30: ?

## Slide 31: no ip domain-lookup
명령어를 잘못 입력 시 DNS서버를 찾는 시간을 줄임.
DNS 서버 찾기 종료 키 : CTRL + SHIFT + 6
(동시에 누르면 DNS 서버 찾기가 중지)