## Slide 1: L2〮L3 스위치 구축 (LM2002010313_16v1)
학습 3. 라우팅 구성하기

## Slide 2: 학습목표
네트워크 설계도에 준거하여 라우팅 방식을 선택할 수 있다.
네트워크 설계도에 준거하여 라우팅 프로토콜을 선택할 수 있다.
네트워크 설계도에 준거하여 라우팅 테이블을 구성할 수 있다.
네트워크 설계도에 준거하여 구성된 라우팅 프로토콜과 라우팅 테이블의 통신 환경을 점검할 수 있다.

## Slide 3: 1. 라우팅(Routing)
서로 다른 네트워크 간의 연결
패킷이 목적지에 도착할 수 있도록 최적의 경로를 선택
경로 설정 방법
  정적 경로 설정(Static Route) : 특정 목적지로 가는 경로를 네트워크 관리자가 직접 지정
  동적 경로 설정(Dynamic Route) : 라우팅 정보를 교환하여 동적으로 최적의 경로를 선택
라우팅 프로토콜의 종류
  디스턴스 벡터 라우팅 프로토콜
  링크 상태 라우팅 프로토콜

## Slide 4: 1. 라우팅(Routing)
디스턴스(Distance) 벡터 라우팅 프로토콜
  목적지까지 가는 Distance(거리)와 Vector(방향) 정보를 이용하여 경로를 선택
  경로 선택의 기준 : 거리와 방향 => 메트릭
  메트릭 값 : 최적의 경로를 선택하는 기준.
  프로토콜에 따라 사용하는 메트릭이 다름.
  대표적인 프로토콜 : RIP(Routing Information Protocol)
링크 스테이트(Link State) 라우팅 프로토콜
  라우터들이 자신의 주소와 자신과 인접해 있는 다른 장비들의 상태와 주소까지 확인.
  전체적인 네트워크의 구성을 확인하여 최단 경로 트리를 구성
  대표적인 프로토콜 : OSPF(Open Shortest Path First)

## Slide 5: 2. RIP(Routing Information Protocol)
디스턴스 벡터 프로토콜은 홉(HOP)의 개수를 기준으로 경로를 설정
홉은 네트워크 구성도에서 다음 장비로 이어지는 네트워크의 한 구간을 의미, 보통 라우터와 라우터 사이를 1홉으로 생각.
최대한 설정할 수 있는 홉 카운트는 15홉이며, 그를 넘어서는 경로는 도달할 수 없음.
따라서, 대규모의 네트워크에서는 사용하기 어렵고 소규모의 건물이나 한 공간 안에서 사용하기 적합.

## Slide 6: 3. RIP v1 VS RIP v2
RIP은 v1과 v2로 나누어짐.
Version 1 – Classfull 방식
  서로 다른 서브넷을 가지고 있는 동일한 네트워크 주소는 인지하지 못하는 단점
Version 2 – Classless 방식
  V1의 단점을 보안하여 서브넷 마스크 정보를 고려.

## Slide 7: 3. RIP v1 VS RIP v2
RIP V1 기본 설정
  Router(config)#router rip
  Router(config-router)#network [라우터의 연결 IP address]
  Router(config-router)#network [라우터의 연결 IP address]
인터페이스의 IP Address를 확인
  Router#show ip interface brief

## Slide 8: 3. RIP v1 VS RIP v2
RIP V2 기본 설정
  Router(config)#router rip
  Router(config-router)#version 2
  Router(config-router)#network [라우터의 연결 IP address]
  Router(config-router)#network [라우터의 연결 IP address]
RIP 설정 시 문제점이나 설정을 확인
  Router#debug ip rip Router#show ip protocols

## Slide 9: 실습과제 - 1
네트워크 구성도(설계도)

## Slide 10: 실습과제 - 1
IP 주소 할당 – 아래 표를 참조하여 각 장비의 네트워크 장치(Interface)에 IP 주소를 할당하고 필요할 경우 각 네트워크 장비의 해당 장치를 활성화 하시오.

## Slide 11: 실습과제 -1
서브넷팅

## Slide 12: 실습과제 -1
Sales_PC

## Slide 13: 실습과제 -1
Manage_PC

## Slide 14: 실습과제 -1
VLAN 설정 – 아래 표를 참고하여 Switch_01에 VLAN을 구성하시오.

## Slide 15: 실습과제 -1
VLAN

## Slide 16: 실습과제 -1
VLAN 설정 확인

## Slide 17: 실습과제 -1
VLAN 10 – IP 설정

## Slide 18: 실습과제 -1
Ping TEST

## Slide 19: 실습과제 -1
Inter-VLAN 구성

## Slide 20: 실습과제 -1
Inter-VLAN 구성 => 포트 트렁크

## Slide 21: 실습과제 -1
Inter-VLAN 구성

## Slide 22: 실습과제 -1
Inter-VLAN 구성

## Slide 23: 실습과제 -1

## Slide 24: 실습과제 -1
Router_01 : Serial Interface IP 설정

## Slide 25: 실습과제 -1

## Slide 26: 실습과제 -1

## Slide 27: 실습과제 -1

## Slide 28: 실습과제 -1
banner

## Slide 29: 실습과제 -1

## Slide 30: 실습과제 -1

## Slide 31: 실습과제 -1

## Slide 32: 차시 예고
OSPF (Open Shortest Path First)
  대표적인 링크 상태 라우팅 프로토콜
  주로 규모가 큰 네트워크에서 사용
  에어리어(Area)라는 개념을 사용하여 빠른 업데이트와 라우팅 테이블을 효과적으로 관리