## Slide 1: L2〮L3 스위치 구축 (LM2002010313_16v1)
학습 1. 스위치 기본 설정하기
1-1. 스위치 기본 설정 및 구성 정보 저장

## Slide 2: 학습 목표
네트워크 설계도에 준거하여 설치된 스위치의 Hostname을 구성할 수 있다.
네트워크 설계도에 준거하여 관리 콘솔 접속 시 보안 설정을 구성할 수 있다.
네트워크 설계도에 준거하여 원격 접속(Telnet, SSH)을 구성할 수 있다.

## Slide 3: 학습 목표
네트워크 설계도에 준거하여 각 인터페이스/가상 인터페이스별 IP를 구성할 수 있다.
네트워크 설계도에 준거하여 설정된 구성 정보를 Switch에 구성할 수 있다.

## Slide 4: OSI 7 Layer vs TCP/IP

## Slide 7: 1. 스위치
L2 스위치
  MAC 주소를 기반으로 프레임을 전달하는 장비
  MAC Table을 가지고 있으며 MAC 주소를 기반으로 보안을 제공
  보통 스위치라고 함.

## Slide 8: 1. 스위치 – L2 스위치

## Slide 9: 1. 스위치
L3 스위치
  MAC 주소가 아닌 IP주소를 기반으로 패킷을 전달하는 장비
  라우터 기능 유사

## Slide 10: 1. 스위치
L4 스위치
  TCP, UDP 등 스위칭하고 RTP 등 헤더를 사용해서 응용 프로그램에서 사용하는 프로토콜 중 어떤 것을 우선적으로 전달할 것인지 결정
  Load Balancing(부하분산) 기능 설정
4계층(전송계층)은 외부에서 들어오는 모든 요청을 먼저 받아들이는 계층. 여러 대의 서버를 한 대처럼 묶을 수 있는 부하분산 기능을 제공
TCP, UDP 헤더를 참조하여 FTP(20, 21)인가, HTTP(80)인가, SMTP(25)인가를 보고 어떤 것을 우선해서 스위칭할지 판단. (즉, 로드 밸런싱이 가능)
L4 이상부터 Port 정보를 알기 때문에 어떤 프로세스(서비스)가 실행되어야 하는지 알 수 있음. 이를 통해 Load Balancing이 가능.
RTP(Real-time Transport Protocol) : 실시간 전송 프로토콜,
실시간 음성과 영상 및 데이터를 IP 네트워크로 전송하는 프로토콜

## Slide 11: 1. 스위치 – L4 스위치

## Slide 12: 1. 스위치
L7 스위치
  URL, e-mail의 제목 및 내용, 쿠키 등의 패턴을 분석하여 패킷을 처리하는 방식
  QoS 및 Load Balancing 기능 설정
L7 스위치는 어플리케이션 영역의 스위치로, L4와 비슷하게 서버들의 로드 밸런싱을 위해 사용
차이점

## Slide 13: 1. 스위치
L7 스위치
  쉽게 말해 L4 로드 벨런싱은 포트번호를 이용하여 트래픽을 분산처리한다면, L7 로드 벨런싱은 패킷에 적힌 URL, 쿠키 정보 등 패턴을 분석하는 등 더 정교한 로드밸런싱을 수행
  패킷의 내용을 검사할 수 있어서 바이러스도 검색, 차단할 수 있음.
  (데이트의 트래픽을 감지, 분석하여 필터링)

## Slide 14: 정리
실제 보내는 데이터(payload)

## Slide 15: 2. 스위치(라우터) 운영체제
IOS(Internetwork Operating System)
  스위치(라우터) 장비의 운영체제이면서 시스템 소프트웨어.
  IOS 지원 네트워크 서비스
  기본적인 라우팅과 스위칭 기능
  네트워크 자원을 신뢰할 수 있는 액세스
  접속을 통제할 수 있는 보안 기능과 인가되지 않은 네트워크 사용의 금지 기능
  네트워크의 확장에 따라 인터페이스와 용량을 추가할 수 있는 확장성

## Slide 16: IOS(Internetwork Operating System)
(Command Line Interface)
IOS의 세부적인 조작은 장비의 목적과 특성에 따라 다양한 인터네트워킹 장비에서 다르게 나타남.
CLI를 통해 입력되는 사항들은 IOS 버전과 종류에 따라 달라짐.

## Slide 17: IOS – show flash
IOS 파일 자체는 수 Mbyte 크기이고, 플래시(flash)라고 부르는 반영구적 메모리에 저장
NVRAM : 재부팅을 해도 정보가 남는 영구적인 비휘발성 메모리
IOS

## Slide 19: ISO – show version

## Slide 20: ISO – show interface

## Slide 21: ISO – show processes

## Slide 22: Running-config vs startup-config

## Slide 23: 2. 스위치(라우터) IOS 모드
IOS는 모드화(modal) 운영체제로 디자인.
시스템이 여러가지 모드로 동작할 때 각각의 모드가 자신의 운영 도메인을 갖는다는 뜻
CLI는 모드를 위해 계층 구조로 된 형식을 이용.
계층화된 모드화 구조는 보안성을 제공
각각의 계층 모드마다 다른 인증 사항이 요구될 수 있음.
즉, 네트워크 사용자에게 주어지는 접근 한도의 레벨을 정할 수 있음.

## Slide 24: IOS 모드

## Slide 25: IOS 모드

## Slide 26: IOS 모드

## Slide 27: IOS 모드

## Slide 28: 3. 스위치(라우터) IOS 명령어 구조
프롬프트(prompt) : 라인의 입력 지점(Entry Area)의 왼쪽에 위치하며 워드(word)와 심벌(symbol)로 구성.
기본적으로 모든 프롬프트는 장비 이름으로 시작.
이름에 따라 프롬프트의 나머지는 그 모드를 나타냄.
프롬프트
장비이름
심벌

## Slide 29: IOS 명령어 구조
명령어
  명령어들은 실행을 위해 사용.
  대소문자를 구별하지 않음.
  명령에 대한 일반적인 구문은 어떠한 형식이든지 적절한 키워드나 인수를 뒤에 동반.
  명령어는 하나 혹은 그 이상의 인수를 필요로 할 수도 있음.

## Slide 30: 키워드(keyboards)와 인수(arguments)
키워드와 인수는 명령을 어디서 또는 어떻게 실행할 것인지를 식별.
리졸버(resolver) : 네임서버로 질의를 수행하여 그 결과를 응용프로그램에 반환해주는 소프트웨어 모듈/라이브러리
명령어 리졸버(resolver)에 특별한 파라미터 값들을 표현.
키워드와 다르게 인수는 일반적으로 미리 정해진 단어가 아님.
인수는 어떤 값이나 사용자에 의해 정의된 변수.

## Slide 31: ?

## Slide 32: no ip domain-lookup
명령어를 잘못 입력 시 DNS서버를 찾는 시간을 줄임.
DNS 서버 찾기 종료 키 : CTRL + SHIFT + 6
(동시에 누르면 DNS 서버 찾기가 중지)

## Slide 33: 수행 – 콘솔(Console) 연결

## Slide 34: 수행 – 콘솔 연결(패킷 트레이서)

## Slide 35: 수행 – 콘솔 연결
no

## Slide 36: 수행 – 콘솔 연결 시 암호 설정

## Slide 37: 원격접속

## Slide 38: 수행 – 원격접속(Telnet)위한 IP설정

## Slide 39: 수행 – 원격접속(Telnet) 설정
- Password 입력, 입력한 내용은 보이지 않음.
- Password가 올바르면 라우터에 접속
- ping 명령어로 라우터에 연결가능한지 확인.

## Slide 40: 수행 – 원격접속(SSH)
SSH(Secure Shell)
  원격 접속 시 상대를 확인하는 인증(authentication) 기능 외에 텔넷에 없는 패킷 암호화(encryption) 기능, 패킷 변조를 방지하는 무결성 확인(integrity) 기능을 제공.
  보안성이 뛰어남.

## Slide 41: 수행 – ssh 설정(1)
도메인 네임
  ssh 접속을 하기 위해서는 적당한 도메인 네임이 필요

## Slide 42: 수행 – ssh 설정(2)
RSA 암호화 기법
  RSA 암호화 기법을 적용하여 암호키 생성
  암호 키의 길이를 768 이상 설정하면 ssh2 설정 가능

## Slide 43: 수행 – ssh 설정(3)
ssh 접속 시 사용할 아이디와 패스워드 설정

## Slide 44: 실습 더하기 : hostname
Hostname
  네트워크의 장비를 설치하고 동작을 설정하고자 할 때, 필수적으로 장비에 이름을 부여하여 관리하는 것이 유리.
  이름은 문자와 숫자로 시작하고 중간에 띄어쓰기를 할 수 없으며 총 63자 이내로 부여.

## Slide 45: 실습 더하기 : banner
배너 메시지
  라우터나 스위치에 접속하는 사용자에게 보여주기 위한 메시지를 생성
  #banner motd [기호]
  출력 문구 입력 [기호]

## Slide 46: 실습 더하기 : History 설정
History
  라우터가 최근의 사용한 명령어를 기억하는 기능
  기본적으로 10개의 명령어를 순차적으로 기억
  키보드의 위쪽 방향키를 누르면 입력한 순서대로 명령어를 호출

## Slide 47: 실습 더하기 : DNS 설정
DNS
  도메인 네임을 IP 주소와 매칭해 주는 서버를 설정
  DNS를 설정하면 IP가 아닌 도메인을 입력하여 해당 SERVER나 PC로 데이터를 전송할 수 있음.

## Slide 48: 실습 더하기 : 암호 저장 방식

## Slide 49: 실습 더하기 : 콘솔 연결 시 id와 pw 설정

## Slide 50: L2〮L3 스위치 구축 (LM2002010313_16v1)
학습 2. VLAN 및 PVLAN 구성하기

## Slide 51: 학습 목표
네트워크 설계도에 준거하여 VLAN 및 Private VLAN을 구성할 수 있다.
구성된 VLAN 및 Private VLAN에 IP Subnet을 구성할 수 있다.
구성된 VLAN 및 Private VLAN에 IP를 설정할 수 있다.
VLAN 및 Private VLAN의 통신 상태를 점검할 수 있다.

## Slide 52: 1. VLAN(Virtual LAN)
VLAN
  논리적으로 분할된 스위치 네트워크.
  VLAN이 없으면 한 포트에서 수신한 Broadcast 프레임을 동일 스위치뿐만 아니라 다른 스위치로도 플러딩(flooding).
  결과적으로 성능과 보안에 문제가 발생.
  VLAN은 브로드캐스트(Broadcast) 도메인 분할, 보안성 강호, 부하 분산 등 역할

## Slide 53: 1. VLAN(Virtual LAN)

## Slide 54: 1. VLAN(Virtual LAN)
VLAN 이름(ID) | Port
sales(VLAN 10) | Fa0/1
manage(VLAN 20) | Fa0/2

## Slide 55: 1. VLAN(Virtual LAN)

## Slide 56: 1. VLAN(Virtual LAN)

## Slide 57: 1. VLAN(Virtual LAN) 번호
VLAN 번호는 1~4096 사이
VLAN 번호가 1~1005 사이인 것을 일반(normal) VLAN
이 중에서 1002~1005는 토큰링과 FDDI용
이더넷에서 사용할 수 있는 VLAN 번호는 1~1001까지
VLAN 번호가 1006~4096인 것을 확장(extended) VLAN, 사용 가능한 VLAN 수량은 스위치 모델에 따라 다름.

## Slide 58: 2. Private VLAN
하나의 VLAN 안에 VLAN을 또 만드는 것을 PVLAN
스위치에 많은 고객이 접속되어 있는 경우
  기존 VLAN 방식은 각 고객 포트당 별개의 VLAN을 할당하거나 모든 고객이 동일한 VLAN에 할당.
  각 고객당 별개의 VLAN 할당 시 VLAN이 부족할 수도 있고 IP 주소 낭비도 심해진다.
  즉, PVLAN은 VLAN 부족, IP 주소 낭비 및 보안 문제 등을 해결

## Slide 59: 2. Private VLAN

## Slide 60: 2. Private VLAN
통신가능
통신 불가
참고
https://yoonhoji.tistory.com/78
패킷 트레이서 5.3.3에서 사용하는 2960 스위치는
Private VLAN을 지원하지 않음.

## Slide 61: IP 주소 개념
IP Address
IP 주소 방식
TCP/IP 프로토콜의 IP 계층에서 사용되는 식별자
32비트 길이로 할당
network id와 host id로 구성되어 있음
네트워크에 접속되는 연결점을 의미한다.
이 주소는 인터넷 상에서 유일한 접속점을 나타낸다.(unique identifier)

## Slide 62: IP 주소 개념
IP Address
인터넷 주소는 4Byte(32bits)로 구성되며 NetID와 HostID로 구분한다.
NetID는 네트워크를 구분하고, HostID는 그 네트워크상의 호스트를 구분한다.
Class Type
Netid
Hostid

## Slide 63: IP 주소 개념
10진 표기법
32-bit 이진수(binary number)
Dotted Decimal
10000001 00110100 00000110 00000000 129.52.6.0
11000000 00000101 00110000 00000011 192.5.48.3
00001010 00000010 00000000 00100101 10.2.0.37

## Slide 64: IP 주소 개념
IP 주소 유형(Class)
0
16
8
24
31
Class A
Class B
Class C
Class D
Class E
0
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
Multicast address
Reserved
Network id
Host id
Network id
Host id
Host id
Network id

## Slide 65: IP 주소 개념
NetID와 HostID의 추출
Class A는 첫 번째 옥텟이 Netid이고, 나머지 옥텟은 Hostid이다
Class B는 처음 2 옥텟이 Netid이고, 나머지 2 옥텟은 Hostid이다
Class C는 처음 3 옥텟이 Netid이고, 나머지 한 옥텟은 Hostid이다
Class D는 Netid와 Hostid가 없다. 전체 주소가 멀티캐스팅을 위해서 사용된다.
Class E 는 Netid와 Hostid가 없다. 전체 주소가 특별한 용도를 위해 예약된 것이다.

## Slide 66: IP 주소 개념
10진 표기법을 이용한 클래스
Netid
Hostid
Multicast Address
Reserved
From
To
Class A
0.0.0.0
127.255.255.255
Class B
128.0.0.0
191.255.255.255
Class C
Class D
Class E
240.0.0.0
255.255.255.255
Class A
0.0.0.0
127.255.255.255
Class B
128.0.0.0
191.255.255.255
Class C
Class D
Class E
240.0.0.0
255.255.255.255
Class A
0.0.0.0
127.255.255.255
Class B
128.0.0.0
191.255.255.255
Class C
192.0.0.0
223.255.255.255
Class D
224.0.0.0
239.255.255.255
Class E
240.0.0.0
255.255.255.255
Netid
Netid
Hostid
Hostid
Netid
Netid
Netid
Hostid
Hostid
Hostid
Multicast Address
Reserved

## Slide 67: IP 주소 개념
각 Class의 네트워크 수와 호스트 수

## Slide 68: IP 주소 개념
인터넷에서 통신의 종류
Unicast
유니캐스트(Unicast)
멀티캐스트(Multicast)
브로드캐스트(Broadcast)
일-대-일(one-to-one) 통신
패킷이 한 곳의 발신지로 부터 하나의 목적지에 전송될 때, 유니캐스트 통신
모든 시스템은 통신을 하려면 최소 하나의 유니캐스트 주소를 가져야 함

## Slide 69: IP 주소 개념
Multicast
Broadcast
일-대-다(one-to-many) 통신
패킷이 한 곳의 발신지로 부터 복수의 목적지에 전송될 때, 멀티캐스트 통신
모든 시스템은 하나 이상의 멀티캐스트 주소를 가질 수 있음
일-대-모두(one-to-all) 통신
패킷이 한 곳의 발신지로 부터 지역 네트워크의 모든 목적지에 전송될 때, 브로드캐스트 통신
인터넷은 지역네트워크에서만 브로드캐스팅 허용

## Slide 70: IP 주소 개념
사설 네트워크용 주소
Class 범 위 네트워크
A 10.0.0.0 – 10.255.255.255 1
B 172.16.0.0 – 172.31.255.255 16
C 192.168.0.0 – 192.168.255.255 255

## Slide 71: IP 주소 개념
Subnetting의 정의와 그 장점
같은 네크워크 번호를 사용하여 네트워크를 더 작은 네트워크들로 나눌 수 있는 체계
관리의 단순화
내부 네트워크의 구조화
보안향상

## Slide 72: IP 주소 개념
서브넷 주소 방식

## Slide 73: IP 주소 개념
Subnet Mask와 십진값

## Slide 74: IP 주소 개념
Class C 199.5.6.0에 대한 subnetting의 예

## Slide 75: 문제 : 서브넷팅
204.200.10.0/24 C클래스 IP의 가용 가능한 IP 범위와 Subnet Mask를 작성하기.
182.16.0.0/16 B클래스 IP의 가용 가능한 IP 범위와 Subnet Mask를 작성하기.

## Slide 76: 문제 : 서브넷팅
100.0.0.0/10 네트워크의 가용 가능한 IP 범위와 서브넷 마스크를 작성하기. 해당 서브넷에서 호스트에 할당 가능한 마지막 IP 주소는?
  100.0.0.0 ~ 100.63.255.255 (100.0.0.1 ~ 100.63.255.254)
  100.64.0.0 ~ 100.127.255.255 (100.64.0.1 ~ 100.127.255.254)
  100.128.0.0 ~ 100.191.255.255 (100.128.0.1 ~ 100.191.255.254)
  100.192.0.0 ~ 100.255.255.255 (100.192.0.1 ~ 100.255.255.254)
172.30.0.8/30 네트워크에서 사용하지 않는 나머지 주소를 사용하시오. (단, 172.39.0.9 IP 주소는 라우터에 이미 사용함.)
  172.30.0.8 ~ 172.30.0.11 (3번째 서브넷)
  가용 IP : 172.30.0.9 ~ 172.30.0.10

## Slide 77: 문제 : 서브넷팅
120.0.0.0/14 서브 네트워크에서 할당 가능한 마지막 IP주소는?
120.32.0.0/14 서브 네트워크에서 할당 가능한 첫번째 IP 주소는?

## Slide 78: 문제 : 서브넷팅
192.10.0.100/24 C클래스 네트워크를 2개의 서브 네트워크로 서브넷팅하시오.
 | PC (첫번째 서브넷) | 서버 (두번째 서브넷)
할당 가능한 첫번째 주소 |  | 
할당 가능한 마지막 주소 |  | 

## Slide 79: 문제 : 가변 길이 서브넷팅
200.180.30.0/24 네트워크를 pc0에 30명, pc1에 12명, pc2에 5명 순으로 서브넷팅하시오.

## Slide 80: 실습 더하기 :